## Slide 1
MQTT
Message Queuing Telemetry Transport

## Slide 2: MQTT Eigenschaften
M2M-Protokoll
  Message Queuing Telemetry Transport
Geringer Bandbreitenbedarf
  Verwendet üblicherweise TCP
  Hält Verbindung offen
Nutzbar auf „schlechten“ Verbindungen
  Z.B. Mobilfunknetze
Leichtgewichtig  ideal für EmbeddedDevices
Arbeitet nach dem Publish/Subscribe-Pattern
  Zur Adressierung werden Topics verwendet
    Meist hierarchische Strukturen
  Daten (Payload) können beliebig strukturiert werden
    Text, JSON, …

## Slide 3: MQTT
https://www.heise.de/developer/artikel/Kommunikation-ueber-MQTT-3238975.html

## Slide 4: MQTT Einführung
https://www.youtube.com/watch?v=INYG4-xsa9c

## Slide 5: Paho von Eclipse-Foundation

## Slide 6: OpenSource Mqtt-Broker Mosquitto
http://mosquitto.org/download/

## Slide 7: Mosquitto stürzt bei Installation ab
Windows only

## Slide 8: Win32OpenSSL_Light installieren
32Bit-Version
DLL in Mosquitto-Verzeichnis kopieren

## Slide 9: Datei pthreadVC2.dll
Pfad wird bei Installation angeboten
  Herunterladen und in Verzeichnis kopieren

## Slide 10: Mosquitto in CLI starten
Läuft in CLI oder im Hintergrund

## Slide 11: Wenn Port 1883 in Verwendung ist
Verursacher ermitteln
  Ergebnis in Textdatei umleiten
Per Taskmanager beenden

## Slide 12: Mosquitto - Testprogramme
Topic: test/topic
Subscriber
Publisher

## Slide 13: Manuals für Mosquitto

## Slide 14: Port 1883 in Firewall für TCP freigeben

## Slide 15: JavaFX Client

## Slide 16: Subscriber

## Slide 17: Publisher

## Slide 18: AndroidClient

## Slide 19: MqttClient – Teil 1 (Publisher)
Kapselt Zugriff auf Mqtt-Broker
Publisher
  Sensorwerte bei relevanter Änderung
  Änderung von Aktorwerten
Subscriber
  Setzen von Aktorwerten
  Commands

## Slide 20: ESP kommuniziert mit MQTT
Arduino Library PubSubClient
https://github.com/knolleary/pubsubclient/releases/tag/v2.6

## Slide 21: In Libraries installieren
Für Arduino im Dokumentenverzeichnis
Für unser Projekt in den Projektlibraries

## Slide 22: Gut dokumentiert
https://pubsubclient.knolleary.net/api.html

## Slide 23: Beispiel für ESP verfügbar
sd

## Slide 24: Erstes Demoprogramm

## Slide 25: Übung
Jeder Teilnehmer sendet alle 5 Sekunden seinen Nodename (NodeConfig.getMqttName()) als Topic und die aktuelle Zeit als Payload

## Slide 26: Kontrolle mit Mqtt.FX

## Slide 27: NonBlocking – für uns interessant

## Slide 28: MqttClient kapselt Mqtt-Zugriff
Wrapper um PubSubClient
Konfiguration aus NodeConfig
Übung

## Slide 29: MqttClient initialisieren

## Slide 30: MqttClient – reconnect()
Subscriber kommt später hinzu

## Slide 31: MqttClient – doLoop()
TCP-Verbindung aufrecht erhalten
  Bei Bedarf neu verbinden

## Slide 32: Hauptprogramm setup()
Alle 5 Sekunden Zeit als long publishen
  Als Topic NodeName gefolgt von /time verwenden
setup()

## Slide 33: Hauptprogramm - loop()
Alle 5 Sekunden Zeit senden

## Slide 34: Kontrolle in MQTT.fx

## Slide 35: Log von Mosquitto
Überschaubare Datenmengen

## Slide 36: MQTT – Wildcard-Subscriptions
Beispiel Topicstruktur
  schule/teilnehmer/sensor
    Beispiel: neufelden/oberaigner/temperature
#-Wildcard abonniert alle Topics ab der Ebene
  braunau/# abonniert alle Lehrer und Sensoren aus Braunau
  braunau/#/muster ist nicht erlaubt
+-Wildcard ersetzt eine Ebene
  +/+/temperature liefert alle Temperatursensoren

## Slide 37: MQTT – Quality of Service (QoS)
Unstabile Verbindungen  Definition der Anforderung an die Übermittlung der Daten
QoS 0: Nachricht wird nur einmal verschickt
  Es kann vorkommen, dass der Empfänger sie nicht erhält
QoS 1: Sender wartet, bis Empfänger Erhalt bestätigt hat
  Es kann vorkommen, dass der Empfänger Nachricht mehrfach erhält
QoS 2: Empfänger erhält Nachricht exakt ein mal
  Höherer Kommunikationsaufwand
https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/netzwerke/mqtt-leitfaden-zum-protokoll-fuer-das-internet-der-dinge.html

## Slide 38: MQTT – Last Will und Retained Messages
Last Will
  Client definiert, welche Nachricht gesendet wird, wenn er nicht verbunden ist
    Beispiel: „OFFLINE“
Retained Messages
  Nachricht des Publishers wird gespeichert und neuen Subscribern als Nachricht bei Anmeldung zugestellt
    Z.B. Subscriber erhält letzten Sensorwert und muss nicht warten, bis Publisher neuen Wert meldet
    Zeit ist Teil der Nachricht  veraltete Messwerte sind erkennbar

## Slide 39: Beispiel: Retained-Flag
Subscriber bekommt mit Anmeldung letzten Wert zugestellt
  Bei Uhrzeit nicht ideal

## Slide 40: Mqtt-Subscriber
Mqtt-Client bietet anderen Komponenten die Möglichkeit, Subscriptions zu registrieren
  MqttClient verwaltet eine zentrale Callbackroutine für alle Subscriptions
    _mqttClient.setCallback(mqttCallback);
  Eigene Struktur definiert Subscriberdaten
    Registriertes Topic
    Callback-Routine als Handler
Bei Empfang einer Nachricht wird diese an alle registrierten Subscriber weitergeleitet

## Slide 41: Kapselung einer Subscription

## Slide 42: reconnect() erweitern

## Slide 43: Topics am Broker registrieren
Die Topics aller internen Subscriber werden direkt am Broker registriert

## Slide 44: C-Routine als Callback

## Slide 45: Mqtt-Methode verarbeitet empfangenes Topic
„Observer“ bekommt seine registrierten Topics zugestellt
  Aktor zum Setzen seiner Werte
  NodeTime zum Aktualisieren der Zeit

## Slide 46: Verwendung
Subscriber verwalten die Subscriptions samt Speicher
  Normalerweise private fields für registrierte Topics

## Slide 47: Callback-Funktion